## Slide 1: SOFT STARTÉRY RSGD se samoučícím algoritmem
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Pro 3-fázové indukční motory do 55 kW / 100A

## Slide 2: Rozdělení soft startéru
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz

## Slide 3: RSGD se samoučícím algoritmem
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Proč nové provedení RSGD:
  Pro většinu aplikací postačí S/start s řízením ve 2 fázích
  Nové motory s vyšší účinnosti (IE3, IE4) potřebují vyšší proudy při startu
  Rozběhový proud až 15x větší než In
  Vyšší požadavky na ochranu soft startérů
  Požadavek na jednoduché nastavení
  Snížení proudové asymetrie na 10 – 15%
  Redukce elektrických a mechanických rázů

## Slide 4: RSGD se samoučícím algoritmem
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz

## Slide 5: RSGD se samoučícím algoritmem
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Rozběhová a doběhová rampa
Plný zatěžovací proud
Testovací a resetovací tlačítko
QR kód s odkazem na průvodce poruchových stavů
LED pro napájení,
Alarm, Rampu, umožnění reverzace
Releové výstupy
- dosažení rampy
- Alarm

## Slide 6: RSGD, startovací algoritmus
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Dva startovací algoritmy = unikátní řešení CG
  Poloha 1 nebo 2 (sec) = Algoritmus 1
  Strategie Proudový limit
  Redukce nárazového proudu
  Určeno pro velké zatěžovací momenty
    Šroubové kompresory
    Pístové kompresory
    Hydraulická čerpadla

## Slide 7: RSGD se samoučícím algoritmem
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
  Poloha 5 – 20 (sec) = Algoritmus 2
  Strategie Proudová rampa +Proudový limit
    Cíl – hladší rozběhová rampa
  Určeno pro velké momenty setrvačnosti zátěže
    odstředivá čerpadla
    fukary, odstředivé ventilátory
    drtiče, mixery, dopravníky..

## Slide 8: RSGD - nastavení ve třech krocích
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Krok 1
Nastavení štítkové hodnoty proudu motoru - FLC

## Slide 9: RSGD - nastavení ve třech krocích
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Krok 2
Nastavení rozběhového času dle aplikace

## Slide 10: RSGD - nastavení ve třech krocích
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Krok 3
Nastavení doběhového času dle aplikace

## Slide 11
RSGD - dimenzování
`

## Slide 12: RSGD 45mm-označování
Volitelné rozšíření:
VD200/VX200: 2x rly výstup (Bez přetížení) VD210/VX210: 2x releový výstup +Ochrana motoru proti přetížení
Řízené fáze
D – Dvě řízené fáze
Jmenovité napětí (Ue) 40: 220 – 400VAC -15%, +10%
60: 220 – 600VAC -15%, +10%
Jmenovitý proud (Ie)
12 – 12 Amp , 16 – 16 Amp, 25 – 25 Amp
32 – 32 Amp, 45 – 45 Amp
Řídící napětí(Uc)
E: 110 – 400 VAC (-15%, +10%) *
F: 24VAC/DC (-10%, +10%) *
G: 100 – 240VAC (-15%, +10%) **
Externí napájení(Us)
0: Internally supplied*, G: 100–240VAC**
* pro RSGD40
**pro RSGD60
RSGD XX YY Z 0 V U 2 W 0

## Slide 13: RSGD – inteligentní diagnostika
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Ochranné funkce integrované do soft startéru
Diagnostika poruchy s problikávající červenou LED + poruchový kontakt
2x špatný sled fází
3x síťové napětí mimo rozsah
4x ztráta fáze
5x zablokovaný rotor motoru
7x přehřátí
8x přetížení
9x nesymetrie v napájení
9x zkrat na SCR

## Slide 14: RSGD – doplňkové funkce
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Doplňující elektronická ochrana proti přetížení motoru – třída 10, rozlišit v P/N ! ..V200/V210
  Simulace provozních podmínek (teplota, proudy x skutečnost)
Vyřazení sledu fází pro umožnění reverzace motoru, např. čištění ..
Diagnostika –podpětí a přepětí

## Slide 15: RSGD – hlavní výhody
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Rychlé a snadné nastavení ve 2. nebo 3. krocích
Samoučící algoritmus průběžně optimalizuje parametry a reaguje na změny zátěže
Není potřeba znát rozběhový moment , který byl zdrojem chyb, nastavuji FLC ze štítku motoru.

## Slide 16: RSGD – samoučící algoritmus
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Dokáže:
Nastavit startovací moment dle zvolené aplikace
Definovaně redukovat rozběhový proud do motoru
Reagovat na změny zátěže motoru
Vyrovnává asymetrii mezi fázemi

## Slide 17: RSGD – použití
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz
Kompresory
Čerpadla
Ventilátory
Dopravníky
Rotační stroje
  pily, drtiče, míchačky..

## Slide 18: RSGD - příslušenství
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz

## Slide 19: Děkuji za pozornost
      ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka prodej@enika.cz, www.enika.cz